ITEM 01

| IDENTIFICAÇẪO | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  | ATRIBUTOS MINÍMOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Placa Mãe | A | Arquitetura BTX. |
|  |  | B | Mínimo de 4 (quatro) slots para memória do tipo DDR3-DIMM que permitam expansão de até 16 (dezesseis) Gigabytes. |
|  |  | C | Mínimo de um slot livre tipo PCI-e 16x. Mínimo de um slot livre PCI 32 bits. |
|  |  | D | Suporte a ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), com controle automático de rotação do ventilador da CPU. |
|  |  | E | Deverá possuir, integrado à placa-mãe do computador (on-board), sem adaptações, subsistema de segurança TPM (trustes plataform module) compatível com a norma TPM Specification Version 1.2 especificada pelo TCG (Trusted Computing Group). |
|  |  | F | BIOS implementada em memória “flash” que permite atualização diretamente pelo microcomputador, sendo suportada a atualização remota por meio de software de gerenciamento. A BIOS deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado. |
|  |  | G | Suporte a boot por pendrive ou disco USB 2.0. |
|  |  | H | Suporte a autenticação IEEE 802.1x nas interfaces de rede integradas para autenticação na rede corporativa, mesmo que o sistema operacional não tenha sido inicializado. |
|  |  | I | Na inicialização do microcomputador deverá ser mostrado, na tela do monitor, o nome do fabricante do equipamento. |
|  |  | J | Controladora Serial ATA-300, para gerenciamento do disco rígido, com conectores para no mínimo 3 unidades de armazenamento. |
|  |  | K | Controladora Serial ATA para gerenciar a unidade leitora de mídia óptica especificada. |
|  |  | L | Controladora de vídeo integrada, com capacidade de 256MB. Deve possuir 1 conector RGB (VGA) com resolução de até 1.920 x 1.200 com 16 milhões de cores. Compatível com Directx 10 e WDDM (Windows Display Driver Model). |
|  |  | M | Adaptador de rede integrado, com conector RJ45 fêmea, compatível com os padrões Ethernet 10/100/1000 “autosensing”, leds indicadores de atividade de rede, implementação dos padrões IEEE 802.3, 802.2 802.3X função wake-on-lan, suporte aos padrões DASH 1.0, WSMAN, PXE 2.0, ASF 2.0, DMI 2.0 e RSS (Receive Side Scalling). Suporte ao protocolo SMNP. |
|  |  | N | Controlador de som estéreo 16 bits, com conectores para line-in e line-out. Audio Full Duplex com conectores para entrada de microfone e saída para fone de ouvido ou para caixas de som na parte frontal do gabinete. |
|  |  | O | Oito interfaces USB 2.0 instaladas na placa-mãe, sendo duas posicionadas na parte frontal do gabinete, com capacidade de desativação individual através da BIOS do sistema. |
|  |  | P | A Placa mãe deve: Ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceitas placas de livre comercialização; Permitir gerenciamento remoto, com acesso a BIOS, permitir iniciar o microcomputador a partir de uma imagem (.ISO) em um compartilhamento de rede ou CD ou disquete no console de administração, mesmo com o equipamento desligado; Permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados, independente do estado do sistema operacional; Permitir acesso remoto via hardware, através de conexão TCP/IP, à interface gráfica do microcomputador (KVM over IP), com controle total de teclado, monitor e mouse, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no microcomputador ofertado, com controle remoto total da BIOS e visualização das telas de POST e telas gráficas do sistema operacional; Permitir instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse, além da visualização remota gráfica das telas de instalação; Possuir sensor de intrusão conectado à placa mãe. Em caso de abertura não autorizada do equipamento, o sensor deverá gerar um evento em log, mesmo que o equipamento conectado à tomada esteja desligado; Ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da rede corporativa, conectada na internet e usando NAT. As configurações das funcionalidades de gerenciamento presentes na placa-mãe deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante; Oferecer recursos de gerenciamento baseado em hardware que funcionem em redes seguras (Microsoft NAP ou Cisco NAC). |
| 2 | Processador | A | Clock mínimo de 3,2GHz, memória cache L3 mínima de 4MB. |
|  |  | B | Controladora de vídeo integrada ao processador. |
|  |  | C | Frequência da base gráfica de 733 MHz. |
|  |  | D | Comunicação entre controladora de vídeo e chipset via barramento FDI (Flexible Display Interface). |
|  |  | E | Consumo máximo de 73 watts. |
|  |  | F | Processador com 2 (dois) núcleos e 4 (quatro) Threads. |
|  |  | G | Cujo processo de fabricação está vigente. |
|  |  | H | Compatível com instruções x86-64 ou EMT64. |
|  |  | I | Suporte a virtualização de hardware. |
|  |  | J | Tecnologia vPro, tecnologia Trusted Execution (TXT) e tecnologia Turbo Boost. |
| 3 | Memória RAM | A | Capacidade de 4GB, padrão DDR3, frequência de 1333MHz, padrão SDRAM ou superior, com suporte à tecnologia “dual channel”. Fornecimento de dois módulos de 2GB com ativação do “dual channel”. Expansível até 16GB em modo dual channel. |
| 4 | BIOS | A | Flash EPROM. |
|  |  | B | Compatível com o padrão Plug & Play. |
|  |  | C | Suporte a SMBIOS versão 2.4 (System Management BIOS). |
|  |  | D | Capacidade de desligamento do vídeo e do disco rígido, após tempo determinado pelo usuário, e religamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse (função Suspend ou Sleep ou Standby). |
|  |  | E | Controle de permissões de acesso através de senhas, sendo uma para inicializar o computador, outra para os recursos de gerência e outra para alteração das configurações da BIOS. |
| 5 | Unidades de armazenamento | A | Unidade de disco rígido interna com capacidade de 320 GB, interface Serial ATA-300 (Sata II), rotação de 7.200 rpm, taxa de transferência de 3Gbps e buffer de 8 Mbytes ou superior. |
|  |  | B | Unidade Gravadora de DVD interna com interface Serial ATA. Velocidades mínimas de 8X para gravação de DVD+R, 48X para leitura de CD e 16X para leitura de DVD. |
| 6 | Monitor de vídeo LCD | A | 01 monitor de vídeo, policromático, LCD, com medida mínima de 18,5” e máxima de 20”, possuindo base com regulagem de altura e giro, com sinal RGB (VGA) analógico. O monitor deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, sendo aceito monitores em regime de OEM. Não serão aceitos monitores de livre comercialização no mercado. |
|  |  | B | Suporte a 16,7 milhões de cores e resolução de 1280 X 1024 pontos na frequência de atualização de 60 Hz. |
|  |  | C | Relação de contraste de 1000:1, capacidade de brilho de 250 cd/m2 e Dot Pitch de 0,300 mm (H). |
|  |  | D | Tempo de resposta máximo de 5 ms. |
|  |  | E | Fonte de alimentação interna com comutação automática 100/220 V - 50/60 Hz. |
|  |  | F | Tratamento anti-reflexivo e anti-estático. |
|  |  | G | Da mesma cor predominante do gabinete do equipamento (CPU). |
|  |  | H | Cabo de conexão VGA e um cabo de alimentação. |
| 7 | Teclado | A | Tipo estendido de 104 teclas, compatibilidade com o padrão ABNT2, com todos os caracteres da língua portuguesa, conexão USB ou PS2, sem uso de adaptadores. |
|  |  | B | Com bloco numérico separado das demais teclas e ajuste de inclinação. |
|  |  | C | Da mesma marca do equipamento e da mesma cor predominante do gabinete (CPU). |
| 8 | Mouse óptico | A | Tecnologia óptica com resolução mínima de 400dpi. Ambidestro (simétrico), dois botões e “scroll wheel”. Conexão USB. |
|  |  | B | Plug-and-play, compatível com Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Linux. |
|  |  | C | Acompanhado de “mouse pad” com superfície adequada para utilização de mouse óptico. |
|  |  | D | Da mesma marca do equipamento e da mesma cor predominante do gabinete (CPU). |
| 9 | Gabinete e Fonte | A | Gabinete Small Desktop ou Small Form Factor, horizontal, podendo ser utilizado na posição vertical, com volume não inferior a 9.000 cm3 e não superior a 13.500 cm³. |
|  |  | B | Tecnologia de construção do tipo “tool less” (abertura e retirada de disco rígido, unidade de DVD, placas PCI e memórias sem utilização de ferramentas). |
|  |  | C | Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. |
|  |  | D | Fonte de alimentação BTX 110/220 V - 50/60 Hz, bivolt automático com eficiência energética de 85%, velocidade variável do ventilador, proteção anti-surto “built in”, potência nominal correspondente à configuração máxima aqui descrita, incluindo as possibilidades de expansão requeridas, com tomada destinada à alimentação do monitor de vídeo. Suporte às tecnologias 80 plus, PFC (Power Factor Correction) e "wake-on-lan". Comprovação através do site http://www.80plus.org. Baixo nível de ruído. |
|  |  | E | Sistema de ventilação, monitorado pela BIOS, com utilização de pelo menos um ventilador dedicado para o gabinete, dimensionado para a perfeita refrigeração dos componentes internos. |
|  |  | F | Sensor de intrusão com detecção de abertura do gabinete, por meio do software de gerenciamento, com dispositivo de segurança conectado à placa mãe para detectar a violação física do gabinete mesmo desligado, com registros de eventos armazenados em memória não-volátil da placa mãe, acessíveis remotamente pela rede independente do estado do sistema operacional. |
|  |  | G | Cabo de força que permite a utilização de apenas uma tomada para o conjunto microcomputador/monitor (cabo “Y”). |
| 10 | Sistema operacional | A | O equipamento deverá ter uma licença do Windows 7 Professional 64 bits OEM devidamente instalada na forma de imagem padrão customizada pelo contratante. |
|  |  | B | Deve ser fornecida mídia única ao contratante para a instalação/restauração da imagem padrão do sistema operacional mencionado em todos equipamentos, não sendo permitidas partições de instalação/restauração no disco rígido destes. Não será permitido fornecimento de uma mídia por equipamento ofertado. |
|  |  | C | Deverá ser fornecida mídia única ao contratante com todos os drivers de dispositivos de hardware instalados nos equipamentos, para o sistema operacional Windows 7, não sendo permitido fornecimento de uma mídia por equipamento. |
| 11 | Segurança e Ergonomia | A | Para o microcomputador e o monitor de vídeo, deverá ser comprovada a adequação à norma de segurança do usuário IEC 60950 ou UL 60950. |
|  |  | B | Para o microcomputador e o monitor de vídeo, deverá ser comprovada a adequação à norma de compatibilidade eletromagnética IEC 61000 ou CISPR 22/24. |
|  |  | C | Para o monitor de vídeo, deverá ser comprovada a adequação à norma de ergonomia ISO 13406-2 ou ISO 9241-307. |
| 12 | Compatibilidade | A | Para o modelo de microcomputador ofertado, deverá ser comprovada a compatibilidade com o sistema operacional Windows 7 Professional, mediante presença na lista Windows Catalog, mantida pela Microsoft, devidamente atualizada. |
|  |  | B | Para o modelo de microcomputador ofertado, deverá ser comprovada a compatibilidade com o sistema operacional Linux em pelo menos uma distribuição, mediante presença no relatório HCL (Hardware Compatibility List) correspondente, devidamente atualizado. |
|  |  | C | Para o equipamento ofertado, deverá ser comprovada a compatibilidade com o padrão WSMAN, estabelecido pela DMTF (Desktop Management Task Force). |
|  |  | D | Para o modelo do equipamento ofertado, deverá ser comprovada a adequação às normas ambientais, através do site www.epeat.net, na categoria “Gold”, para produtos comercializados no Brasil. |
|  |  | E | O equipamento ofertado não poderá estar em processo de descontinuidade ou já descontinuado na data do certame. |
| 13 | Assistência técnica | A | O proponente deverá apresentar carta do fabricante se responsabilizando pela garantia dos produtos ofertados no período exigido no edital e informando a empresa ou responsável que prestará assistência técnica em Goiânia - GO. |

ITEM 02

| IDENTIFICAÇẪO | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  | ATRIBUTOS MINÍMOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Placa Mãe | A | Arquitetura BTX. |
|  |  | B | Mínimo de 4 (quatro) slots para memória do tipo DDR3-DIMM que permitam expansão de até 16 (dezesseis) Gigabytes. |
|  |  | C | Mínimo de um slot livre tipo PCI-e 16x. Mínimo de um slot livre PCI 32 bits. |
|  |  | D | Suporte a ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), com controle automático de rotação do ventilador da CPU. |
|  |  | E | Deverá possuir, integrado à placa-mãe do computador (on-board), sem adaptações, subsistema de segurança TPM (trustes plataform module) compatível com a norma TPM Specification Version 1.2 especificada pelo TCG (Trusted Computing Group). |
|  |  | F | BIOS implementada em memória “flash” que permite atualização diretamente pelo microcomputador, sendo suportada a atualização remota por meio de software de gerenciamento. A BIOS deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado. |
|  |  | G | Suporte a boot por pendrive ou disco USB 2.0. |
|  |  | H | Suporte a autenticação IEEE 802.1x nas interfaces de rede integradas para autenticação na rede corporativa, mesmo que o sistema operacional não tenha sido inicializado. |
|  |  | I | Na inicialização do microcomputador deverá ser mostrado, na tela do monitor, o nome do fabricante do equipamento. |
|  |  | J | Controladora Serial ATA-300, para gerenciamento do disco rígido, com conectores para no mínimo 3 unidades de armazenamento. |
|  |  | K | Controladora Serial ATA para gerenciar a unidade leitora de mídia óptica especificada. |
|  |  | L | Controladora de vídeo integrada, com capacidade de 256MB. Deve possuir 1 conector RGB (VGA) com resolução de até 1.920 x 1.200 com 16 milhões de cores. Compatível com Directx 10 e WDDM (Windows Display Driver Model). |
|  |  | M | Adaptador de rede integrado, com conector RJ45 fêmea, compatível com os padrões Ethernet 10/100/1000 “autosensing”, leds indicadores de atividade de rede, implementação dos padrões IEEE 802.3, 802.2 802.3X função wake-on-lan, suporte aos padrões DASH 1.0, WSMAN, PXE 2.0, ASF 2.0, DMI 2.0 e RSS (Receive Side Scalling). Suporte ao protocolo SMNP. |
|  |  | N | Controlador de som estéreo 16 bits, com conectores para line-in e line-out. Audio Full Duplex com conectores para entrada de microfone e saída para fone de ouvido ou para caixas de som na parte frontal do gabinete. |
|  |  | O | Oito interfaces USB 2.0 instaladas na placa-mãe, sendo duas posicionadas na parte frontal do gabinete, com capacidade de desativação individual através da BIOS do sistema. |
|  |  | P | A Placa mãe deve: Ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceitas placas de livre comercialização; Permitir gerenciamento remoto, com acesso a BIOS, permitir iniciar o microcomputador a partir de uma imagem (.ISO) em um compartilhamento de rede ou CD ou disquete no console de administração, mesmo com o equipamento desligado; Permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados, independente do estado do sistema operacional; Permitir acesso remoto via hardware, através de conexão TCP/IP, à interface gráfica do microcomputador (KVM over IP), com controle total de teclado, monitor e mouse, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no microcomputador ofertado, com controle remoto total da BIOS e visualização das telas de POST e telas gráficas do sistema operacional; Permitir instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse, além da visualização remota gráfica das telas de instalação; Possuir sensor de intrusão conectado à placa mãe. Em caso de abertura não autorizada do equipamento, o sensor deverá gerar um evento em log, mesmo que o equipamento conectado à tomada esteja desligado; Ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da rede corporativa, conectada na internet e usando NAT. As configurações das funcionalidades de gerenciamento presentes na placa-mãe deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante; Oferecer recursos de gerenciamento baseado em hardware que funcionem em redes seguras (Microsoft NAP ou Cisco NAC). |
| 2 | Processador | A | Clock mínimo de 3,2GHz, memória cache L3 mínima de 4MB. |
|  |  | B | Controladora de vídeo integrada ao processador. |
|  |  | C | Frequência da base gráfica de 733 MHz. |
|  |  | D | Comunicação entre controladora de vídeo e chipset via barramento FDI (Flexible Display Interface). |
|  |  | E | Consumo máximo de 73 watts. |
|  |  | F | Processador com 2 (dois) núcleos e 4 (quatro) Threads. |
|  |  | G | Cujo processo de fabricação está vigente. |
|  |  | H | Compatível com instruções x86-64 ou EMT64. |
|  |  | I | Suporte a virtualização de hardware. |
|  |  | J | Tecnologia vPro, tecnologia Trusted Execution (TXT) e tecnologia Turbo Boost. |
| 3 | Memória RAM | A | Capacidade de 4GB, padrão DDR3, frequência de 1333MHz, padrão SDRAM ou superior, com suporte à tecnologia “dual channel”. Fornecimento de dois módulos de 2GB com ativação do “dual channel”. Expansível até 16GB em modo dual channel. |
| 4 | BIOS | A | Flash EPROM. |
|  |  | B | Compatível com o padrão Plug & Play. |
|  |  | C | Suporte a SMBIOS versão 2.4 (System Management BIOS). |
|  |  | D | Capacidade de desligamento do vídeo e do disco rígido, após tempo determinado pelo usuário, e religamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse (função Suspend ou Sleep ou Standby). |
|  |  | E | Controle de permissões de acesso através de senhas, sendo uma para inicializar o computador, outra para os recursos de gerência e outra para alteração das configurações da BIOS. |
| 5 | Unidades de armazenamento | A | Unidade de disco rígido interna com capacidade de 320 GB, interface Serial ATA-300 (Sata II), rotação de 7.200 rpm, taxa de transferência de 3Gbps e buffer de 8 Mbytes ou superior. |
|  |  | B | Unidade Gravadora de DVD interna com interface Serial ATA. Velocidades mínimas de 8X para gravação de DVD+R, 48X para leitura de CD e 16X para leitura de DVD. |
| 6 | Monitor de vídeo LCD | A | 01 monitor de vídeo, policromático, LCD, com medida mínima de 18,5” e máxima de 20”, possuindo base com regulagem de altura e giro, com sinal RGB (VGA) analógico. O monitor deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, sendo aceito monitores em regime de OEM. Não serão aceitos monitores de livre comercialização no mercado. |
|  |  | B | Suporte a 16,7 milhões de cores e resolução de 1280 X 1024 pontos na frequência de atualização de 60 Hz. |
|  |  | C | Relação de contraste de 1000:1, capacidade de brilho de 250 cd/m2 e Dot Pitch de 0,300 mm (H). |
|  |  | D | Tempo de resposta máximo de 5 ms. |
|  |  | E | Fonte de alimentação interna com comutação automática 100/220 V - 50/60 Hz. |
|  |  | F | Tratamento anti-reflexivo e anti-estático. |
|  |  | G | Da mesma cor predominante do gabinete do equipamento (CPU). |
|  |  | H | Cabo de conexão VGA e um cabo de alimentação. |
| 7 | Teclado | A | Tipo estendido de 104 teclas, compatibilidade com o padrão ABNT2, com todos os caracteres da língua portuguesa, conexão USB ou PS2, sem uso de adaptadores. |
|  |  | B | Com bloco numérico separado das demais teclas e ajuste de inclinação. |
|  |  | C | Da mesma marca do equipamento e da mesma cor predominante do gabinete (CPU). |
| 8 | Mouse óptico | A | Tecnologia óptica com resolução mínima de 400dpi. Ambidestro (simétrico), dois botões e “scroll wheel”. Conexão USB. |
|  |  | B | Plug-and-play, compatível com Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Linux. |
|  |  | C | Acompanhado de “mouse pad” com superfície adequada para utilização de mouse óptico. |
|  |  | D | Da mesma marca do equipamento e da mesma cor predominante do gabinete (CPU). |
| 9 | Gabinete e Fonte | A | Gabinete Small Desktop ou Small Form Factor, horizontal, podendo ser utilizado na posição vertical, com volume não inferior a 9.000 cm3 e não superior a 13.500 cm³. |
|  |  | B | Tecnologia de construção do tipo “tool less” (abertura e retirada de disco rígido, unidade de DVD, placas PCI e memórias sem utilização de ferramentas). |
|  |  | C | Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. |
|  |  | D | Fonte de alimentação BTX 110/220 V - 50/60 Hz, bivolt automático com eficiência energética de 85%, velocidade variável do ventilador, proteção anti-surto “built in”, potência nominal correspondente à configuração máxima aqui descrita, incluindo as possibilidades de expansão requeridas, com tomada destinada à alimentação do monitor de vídeo. Suporte às tecnologias 80 plus, PFC (Power Factor Correction) e "wake-on-lan". Comprovação através do site http://www.80plus.org. Baixo nível de ruído. |
|  |  | E | Sistema de ventilação, monitorado pela BIOS, com utilização de pelo menos um ventilador dedicado para o gabinete, dimensionado para a perfeita refrigeração dos componentes internos. |
|  |  | F | Sensor de intrusão com detecção de abertura do gabinete, por meio do software de gerenciamento, com dispositivo de segurança conectado à placa mãe para detectar a violação física do gabinete mesmo desligado, com registros de eventos armazenados em memória não-volátil da placa mãe, acessíveis remotamente pela rede independente do estado do sistema operacional. |
|  |  | G | Cabo de força que permite a utilização de apenas uma tomada para o conjunto microcomputador/monitor (cabo “Y”). |
| 10 | Sistema Operacional | A | Sistema Operacional GNU/Linux: O equipamento deverá ter este sistema operacional instalado, com distribuição a ser fornecida pelo contratante, através da imagem padrão. |
| 11 | Segurança e Ergonomia | A | Para o microcomputador e o monitor de vídeo, deverá ser comprovada a adequação à norma de segurança do usuário IEC 60950 ou UL 60950. |
|  |  | B | Para o microcomputador e o monitor de vídeo, deverá ser comprovada a adequação à norma de compatibilidade eletromagnética IEC 61000 ou CISPR 22/24. |
|  |  | C | Para o monitor de vídeo, deverá ser comprovada a adequação à norma de ergonomia ISO 13406-2 ou ISO 9241-307. |
| 12 | Compatibilidade | A | Para o modelo de microcomputador ofertado, deverá ser comprovada a compatibilidade com o sistema operacional Windows 7 Professional, mediante presença na lista Windows Catalog, mantida pela Microsoft, devidamente atualizada. |
|  |  | B | Para o modelo de microcomputador ofertado, deverá ser comprovada a compatibilidade com o sistema operacional Linux em pelo menos uma distribuição, mediante presença no relatório HCL (Hardware Compatibility List) correspondente, devidamente atualizado. |
|  |  | C | Para o equipamento ofertado, deverá ser comprovada a compatibilidade com o padrão WSMAN, estabelecido pela DMTF (Desktop Management Task Force). |
|  |  | D | Para o modelo do equipamento ofertado, deverá ser comprovada a adequação às normas ambientais, através do site www.epeat.net, na categoria “Gold”, para produtos comercializados no Brasil. |
|  |  | E | O equipamento ofertado não poderá estar em processo de descontinuidade ou já descontinuado na data do certame. |
| 13 | Assistência técnica | A | O proponente deverá apresentar carta do fabricante se responsabilizando pela garantia dos produtos ofertados no período exigido no edital e informando a empresa ou responsável que prestará assistência técnica em Goiânia - GO. |

ITEM 03

|  | CARACTÉRISTICAS TÉCNICAS |  | ATRIBUTOS MINÍMOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Placa Mãe | A | Suporte a 2 (dois) slots de memória RAM do tipo SODIMM DDR3 que permitam expansão para até 8GB. |
|  |  | B | Chipset do mesmo fabricante do processador. |
|  |  | C | Dois ou mais conectores USB 2.0 e um conector Combo (USB/e-Sata). |
|  |  | D | Saída VGA D-Sub 15 para monitor externo e saída DisplayPort ou mini DisplayPort. Suporte para operação simultânea de tela e monitor. |
|  |  | E | BIOS em Flash EPROM (ROM), atualização por software de gerenciamento e Plug and Play. Na inicialização do microcomputador, deverá ser mostrado na tela o nome do fabricante do equipamento. |
|  |  | F | Suporte a boot por pendrive ou disco USB 2.0. |
|  |  | G | Deverá possui um leitor de cartões de memória com capacidade de leitura de, no mínimo, 4 (quatro) tipos memória (MMC, SD, MS e MSPro). |
|  |  | H | Controladora Serial ATA integrada com dois canais para gerenciamento disco rígido e unidade óptica. |
|  |  | I | Controlador de som estéreo 16 bits, com conectores para mic-in e line-out para entrada de microfone e saída para fone de ouvido, respectivamente. Auto falantes integrados ao notebook. |
|  |  | J | Chip de segurança TPM versão 1.2 (Trusted Platform Module) integrado, acompanhado de software desenvolvido pelo mesmo fabricante do equipamento para sua implemantação e gerenciamento. O chip deverá fazer parte do projeto original da placa mãe |
|  |  | K | A Placa mãe deve: Ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceitas placas de livre comercialização; Permitir gerenciamento remoto, com acesso a BIOS, permitir iniciar o microcomputador a partir de uma imagem (.ISO) em um compartilhamento de rede ou CD ou disquete no console de administração, mesmo com o equipamento desligado; Permitir ligar e desligar o notebook remotamente, com controle de acesso, em horários programados, independente do estado do sistema operacional; Permitir acesso remoto via hardware, através de conexão TCP/IP, à interface gráfica do notebook (KVM over IP), com controle total de teclado, monitor e mouse, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no notebook ofertado, com controle remoto total da BIOS e visualização das telas de POST e telas gráficas do sistema operacional; Permitir instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse, além da visualização remota gráfica das telas de instalação; Ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da rede corporativa, conectada na internet e usando NAT. As configurações das funcionalidades de gerenciamento presentes na placa-mãe deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante; Oferecer recursos de gerenciamento baseado em hardware que funcionem em redes seguras (Microsoft NAP ou Cisco NAC). |
| 2 | Processador | A | Clock mínimo de 2,53GHz. |
|  |  | B | Memória cache L3 mínima de 3MB. |
|  |  | C | Consumo máximo de 35 watts TDP. |
|  |  | D | Processador com 2 (dois) núcleos e 4 (quatro) Threads. |
|  |  | E | Cujo processo de fabricação está vigente. |
|  |  | F | Compatível com instruções x86-x64 ou EMT64. |
|  |  | G | Suporte a virtualização de hardware. |
|  |  | H | Tecnologia vPro, tecnologia Trusted Execution (TXT) e tecnologia Turbo Boost. |
| 3 | BIOS | A | Compatível com o padrão Plug & Play. Suporte a SMBIOS v.2.4 (System Management BIOS). |
|  |  | B | Suporte ao padrão DMI 2.0. |
|  |  | C | Função de registro de número de patrimônio em memória não-volátil, podendo esses números ser lidos remotamente através de comandos DMI 2.0 ou superior. |
|  |  | D | Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido. |
|  |  | E | A BIOS deverá ser implementada em memória “flash”, atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado. |
| 4 | Memória RAM | A | Capacidade de 4GB, padrão DDR3, frequência de 1066MHz ou superior, padrão SODIMM, com suporte à tecnologia “dual channel”. Fornecimento de dois módulos de 2GB com ativação do “dual channel”. Expansível até 8GB em modo dual channel. |
| 5 | Interfaces de Rede | A | Adaptador de rede integrado, com conector RJ45 fêmea, compatível com os padrões Ethernet 10/100/1000 “autosensing” e compatível com TCP/IP. A controladora de rede deve ter suporte para Wake-on-LAN (WOL), PXE e AMT ou tecnologia semelhante. |
|  |  | B | Interface de rede wireless integrada, mini PCI card, suporte aos padrões IEEE 802.11 b/g/n, suporte a WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK, WEP 64-bit e 128-bit e AES-CCMP/Cisco Leap, com duas antenas internas. |
|  |  | C | Interface de rede Bluetooth integrada com indicador luminoso e antena interna. Padrão 2.0 ou superior. |
| 6 | Unidades de armazenamento | A | Unidade de disco rígido interna com capacidade de 320 GB, interface Serial ATA 300 com taxa de transferência de 3Gbps e rotação de 7.200 rpm. |
|  |  | B | Unidade Gravadora de DVD interna com interface Serial ATA. Velocidades mínimas de 8X para gravação de DVD+R, 24X para leitura de CD e 8X para leitura de DVD. Deve ser fornecido software de gravação e regravação de CD e DVD. |
| 7 | Tela, Interface gráfica e Câmera | A | Tela com tecnologia LED, WXGA Widescreen de 14 a 14,1 polegadas. |
|  |  | B | Controladora de vídeo integrada ao processador. |
|  |  | C | Frequência da base gráfica de 500 MHz. |
|  |  | D | Comunicação entre controladora de vídeo e chipset via barramento FDI (Flexible Display Interface). |
|  |  | E | Resolução mínima de 1280 X 800 e suporte a 16 milhões de cores. |
|  |  | F | Suporte aos padrões VESA, SXGA, XGA, SVGA, VGA e aceleração 2D, 3D. |
|  |  | G | Câmera de vídeo integrada, padrão VGA, com resolução mínima de 1.3MP. |
| 8 | Gabinete, Teclado e Mouse | A | Gabinete de alta resistência, entrada para cabo de segurança padrão Kensington Lock, peso máximo de 2,4 Kg com bateria, HD e gravador de CD/DVD instalados. |
|  |  | B | Trava para fechamento completo do notebook, protegendo contra entrada de objetos entre o teclado e a tela do equipamento. |
|  |  | C | Gabinete com no mínimo 01 (um) alto-falante interno com potência mínima de 1 Watt. |
|  |  | D | Chave liga-desliga que ative ou desative completamente a interface Wireless, com suporte no hardware do equipamento. |
|  |  | E | Teclado Padrão AT de 87 teclas, com 95% de correspondência com o padrão ABNT-2, teclado numérico embutido, teclas Windows e todos os caracteres da língua portuguesa. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. O teclado deve possuir sistema de proteção contra derramamento de líquidos. |
|  |  | F | Dispositivo apontador integrado do tipo Touchpad com dois botões e Scroll. |
| 9 | Fonte de alimentação e Bateria | A | Fonte de alimentação com comutação automática 100-240 V, compatível com o notebook. |
|  |  | B | Bateria primária de íons de lítio de 6 células, com autonomia mínima, no início de sua vida útil, de 2,5 h. |
| 10 | Sistema operacional | A | O equipamento deverá ter uma licença do Windows 7 Professional 64 bits OEM devidamente instalada na forma de imagem padrão customizada pelo contratante. |
|  |  | B | Deve ser fornecida mídia única ao contratante para a instalação/restauração da imagem padrão do sistema operacional mencionado em todos equipamentos, não sendo permitidas partições de instalação/restauração no disco rígido destes. Não será permitido fornecimento de uma mídia por equipamento ofertado. |
|  |  | C | Deverá ser fornecida mídia única ao contratante com todos os drivers de dispositivos de hardware instalados nos equipamentos, para o sistema operacional Windows 7, não sendo permitido fornecimento de uma mídia por equipamento. |
| 11 | Maleta para Transportes | A | Maleta em couro sintético ou nylon com espaços para fonte de alimentação e cabos. |
| 12 | Segurança e Ergonomia | A | Deverá ser comprovada a adequação à norma de segurança IEC 60950 (adotada pelo Inmetro) ou UL 60950. |
| 13 | Compatibilidade | A | Deverá ser comprovada a compatibilidade com o sistema operacional Windows 7 Professional, mediante presença na lista Windows Catalog, mantida pela Microsoft, devidamente atualizada. |
|  |  | B | Deverá ser comprovada a compatibilidade com o sistema operacional Linux em pelo menos uma distribuição, mediante presença no relatório HCL (Hardware Compatibility List) correspondente, devidamente atualizado. |
|  |  | C | Para o equipamento ofertado, deverá ser comprovada a compatibilidade com o padrão DMI 2.0, estabelecido pela DMTF (Desktop Management Task Force). |
|  |  | D | Para o modelo do equipamento ofertado deverá ser comprovada a adequação as normas ambientais, através do site www.epeat.net, na categoria “Silver ou Gold”, para equipamentos comercializados no Brasil. |
|  |  | E | O fabricante deve comprovar, mediante declaração, que equipamento ofertado não está em processo de descontinuidade ou já descontinuado na data do certame. |
| 14 | Assistência técnica | A | O proponente deverá apresentar carta do fabricante se responsabilizando pela garantia dos produtos ofertados no período exigido no edital e informando a empresa ou responsável que prestará assistência técnica em Goiânia - GO. |

ITEM 04

| 1 | Monitor de vídeo LCD | A | 01 monitor de vídeo, policromático, LCD, com medida mínima de 18,5”, possuindo base com regulagem de altura e giro, com sinal RGB (VGA) analógico e DVI-D digital ou superior. Conector D-sub 15 pinos, DVI-D ou superior. Caso o conector seja superior ao DVI-D, deverá ser fornecido um adaptador para DVI-D. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | Suporte a 16,7 milhões de cores e resolução de 1280 X 1024 pontos na frequência de atualização de 60 Hz. |
|  |  | C | Relação mínima de contraste de 1000:1, capacidade de brilho de 250 cd/m2 e Dot Pitch de 0,300 mm (H). |
|  |  | D | Tempo de resposta máximo de 5 ms. |
|  |  | E | Fonte de alimentação interna com comutação automática 100/220 V - 50/60 Hz. |
|  |  | F | Tratamento anti-reflexivo e anti-estático. |
|  |  | G | Cabo de conexão VGA, um cabo de conexão DVI e um cabo de alimentação. |